## Характеристики РЭС - Naviom AIS

## Судовая аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы (АИС), класс B Naviom AIS (Организация сетей производственно-технологической радиосвязи)

| I. | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1.1. | Шифр | Naviom AIS |
| 1.2. | Наименование | Судовая аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы (АИС) |
| 1.3. | Тип и характер РЭС | РЭС морской подвижной службы, MMSC |
| 1.4. | Назначение РЭС | Прием, передача информации |

| II. | ТТХ РЭС |
| --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |

| III. | Характеристики радиопередатчика 1 |
| --- | --- |
| 3.1. | Номер полосы частот | Мин. значение полосы частот | Макс. значение полосы частот |
|  | 1 | 156.025 МГц | 162.025 МГц |
| 3.2. | Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) | 156,0125 + n * 0,0125 n = 1 - 481, канал ЦИВ (СН70= 156,525 МГц.), каналы АИС 161,975 и 162,025 МГц |
| 3.3. | Тип перестройки частоты | Дискретный |
| 3.4. | Тип выходного прибора | Полупроводниковый прибор |
| 3.5. | Относительный уровень побочных излучений на гармониках (до 3fp), дБ на гармониках (выше 3fp), дБ прочие виды, дБ уровень шумовых излучений, дБ -70.0 -70.0 |
| 3.6. | Относительная нестабильность частоты | 3.0E-6 |
| 3.7. | Класс излучения | 25K0F2D |
|  | Номер режима | 1 |
|  | 3.7.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. макс. дБВт 8.5 дБВт 3.7.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 3.7.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения |

| 3.8. | Класс излучения | 25K0G2B |
| --- | --- | --- |
|  | Номер режима | 2 |
|  | 3.8.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. макс. дБВт 8.5 дБВт 3.8.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 3.8.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения |
| IV. | Характеристики радиоприемника 2 |
| 4.1. | Номер полосы частот | Мин. значение полосы частот | Макс. значение полосы частот |
|  | 2 | 156.025 МГц | 162.025 МГц |
| 4.2. | Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) | 156,0125 + n * 0,0125 n = 1 - 481, каналы АИС (СН70= 156,525 МГц.), каналы АИС 161,975 и 162,025 МГц |
| 4.3. | Тип приемника | Супергетеродинный |
| 4.4. | Избирательность Приемника, дБ по: соседнему каналу зеркальному каналу другим ПКП блокировочное и перекрестное искажение интермодуляционная 73.0 70.0 70.0 |
| 4.5. | Эквивалентная шумовая темпер. |  |
| 4.6. | Допустимое увелич. экв. шум. темпер., (°К) |  |
| 4.7. | Относительная нестабильность частоты гетеродина, (%) | 3.0E-6 |
| 4.9. | Класс излучения | 25K0G2B |
|  | Номер режима | 1 |
|  | 4.9.1. Чувствительность Пороговая Реальная дБm -110.0 дБm 4.9.2. Защитное отношение к помехе, дБ 12.0 4.9.3. Тип помехи шумовая 4.9.4. | Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 4.9.5. № и вид настройки гетеродина 4.9.6. Промежуточная частота 4.9.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |
| 4.10. | Класс излучения | 25K0F2D |
|  | Номер режима | 2 |
|  | 4.10.1. Чувствительность Пороговая Реальная дБm -110.0 дБm 4.10.2. Защитное отношение к помехе, дБ 12.0 4.10.3. Тип помехи шумовая 4.10.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 4.10.5. № и вид настройки гетеродина 4.10.6. Промежуточная частота 4.10.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |

| V. | Характеристики радиоприемника 3 |
| --- | --- |
| 5.1. | Номер полосы частот | Мин. значение полосы частот | Макс. значение полосы частот |
|  | 3 | 1573.4 МГц | 1577.4 МГц |
|  | 4 | 1597.5 МГц | 1609.3 МГц |
| 5.2. | Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) | канал ГЛОНАСС 1602+ 0,5625*n, n= 7...4; канал GPS: 1575,42 МГц |
| 5.3. | Тип приемника | Супергетеродинный |
| 5.4. | Избирательность Приемника, дБ по: соседнему каналу зеркальному каналу другим ПКП блокировочное и перекрестное искажение интермодуляционная 50.0 50.0 50.0 50 50.0 |
| 5.5. | Эквивалентная шумовая темпер. | 400.0 |
| 5.6. | Допустимое увелич. экв. шум. темпер., (°К) | 6.0 |
| 5.7. | Относительная нестабильность частоты гетеродина, (%) | 5.0E-7 |
| 5.8. | Класс излучения | 1M02G7D |
|  | Номер режима | 1 |
|  | 5.8.1. Чувствительность Пороговая Реальная дБВт -160.0 дБВт 5.8.2. Защитное отношение к помехе, дБ 18.0 5.8.3. Тип помехи узкополос. 5.8.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 26.0 МГц 65.0 МГц 5.8.5. № и вид настройки гетеродина 1- верхняя; 2- нижняя 5.8.6. Промежуточная частота 21.4 МГц 0.455 МГц 5.8.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ 12.0 кГц 24.0 кГц |
| 5.9. | Класс излучения | 2M05G7D |
|  | Номер режима | 2 |
|  | 5.9.1. Чувствительность Пороговая Реальная дБВт -160.0 дБВт 5.9.2. Защитное отношение к помехе, дБ 18.0 5.9.3. Тип помехи узкополос. 5.9.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 26.0 МГц 50.0 МГц 5.9.5. № и вид настройки гетеродина 1- верхняя; 2- нижняя 5.9.6. Промежуточная частота 21.4 МГц 0.455 МГц 5.9.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ 12.0 кГц 24.0 кГц |

| VI. | Характеристики радиопередатчика 4 |
| --- | --- |
| 6.1. | Номер полосы частот | Мин. значение полосы частот | Макс. значение полосы частот |
|  | 5 | 2400.0 МГц | 2483.5 МГц |
| 6.2. | Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) | 2400-2483,5 МГц |
| 6.3. | Тип перестройки частоты | Дискретный, ручной |
| 6.4. | Тип выходного прибора | Полупроводниковый прибор |
| 6.5. | Относительный уровень побочных излучений на гармониках (до 3fp), дБ на гармониках (выше 3fp), дБ прочие виды, дБ уровень шумовых излучений, дБ -60.0 -70.0 -70.0 -70.0 |
| 6.6. | Относительная нестабильность частоты | 2.0E-6 |
| 6.7. | Класс излучения | 22M0G1W |
|  | Номер режима | 1 |
|  | 6.7.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. СР дБм 20.0 дБм 6.7.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 6.7.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения |
| 6.8. | Класс излучения | 22M0D1W |
|  | Номер режима | 2 |
|  | 6.8.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. СР дБм 20.0 дБм 6.8.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 6.8.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения |
| 6.9. | Класс излучения | 40M0D1W |
|  | Номер режима | 3 |
|  | 6.9.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. СР дБм 20.0 дБм 6.9.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 6.9.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения 17.0 30.0 |
| 6.10. | Класс излучения | 40M0G1W |
|  | Номер режима | 4 |
|  | 6.10.1. Мощность излучения Вид Минимальная Ед.изм. Максимальная Ед.изм. СР дБм 20.0 дБм 6.10.2. Макс. спектральная плотность м-ти, (дБ Вт/Гц) 6.10.3. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Ширина полосы излучения |

| VII. | Характеристики радиоприемника 5 |
| --- | --- |
| 7.1. | Номер полосы частот | Мин. значение полосы частот | Макс. значение полосы частот |
|  | 6 | 2400.0 МГц | 2483.5 МГц |
| 7.2. | Рабочие частоты (номиналы или формула их получения) | 2400-2483,5 МГц |
| 7.3. | Тип приемника | Супергетеродинный |
| 7.4. | Избирательность Приемника, дБ по: соседнему каналу зеркальному каналу другим ПКП блокировочное и перекрестное искажение интермодуляционная 30.0 65.0 70.0 80.0 |
| 7.5. | Эквивалентная шумовая темпер. |  |
| 7.6. | Допустимое увелич. экв. шум. темпер., (°К) |  |
| 7.7. | Относительная нестабильность частоты гетеродина, (%) | 3.0E-7 |
| 7.8. | Класс излучения | 22M0G1W |
|  | Номер режима | 1 |
|  | 7.8.1. Чувствительность Пороговая Реальная 7.8.2. Защитное отношение к помехе, дБ 7.8.3. Тип помехи 7.8.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 7.8.5. № и вид настройки гетеродина 7.8.6. Промежуточная частота 7.8.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |
| 7.9. | Класс излучения | 22M0D1W |
|  | Номер режима | 2 |
|  | 7.9.1. Чувствительность Пороговая Реальная 7.9.2. Защитное отношение к помехе, дБ 7.9.3. Тип помехи 7.9.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 7.9.5. № и вид настройки гетеродина 7.9.6. Промежуточная частота 7.9.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |
| 7.10. | Класс излучения | 40M0D1W |
|  | Номер режима | 3 |
|  | 7.10.1. Чувствительность Пороговая Реальная 7.10.2. Защитное отношение к помехе, дБ 7.10.3. Тип помехи 7.10.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 7.10.5. № и вид настройки гетеродина 7.10.6. Промежуточная частота 7.10.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |
| 7.11. | Класс излучения | 40M0G1W |
|  | Номер режима | 4 |
|  | 7.11.1. Чувствительность Пороговая Реальная 7.11.2. Защитное отношение к помехе, дБ 7.11.3. Тип помехи 7.11.4. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УВЧ 7.11.5. № и вид настройки гетеродина 7.11.6. Промежуточная частота 7.11.7. Значение уровня, (дБ) -3 дБ -30 дБ Полоса пропускания УПЧ |
| VIII. | Характеристики антенны |
| 8.1. | Тип антенны | Штыревая | Прочие | Прочие | Дипольная широкополосная |
| 8.2. | Назначение антенны | Приемопередающая | Приемная | Приемная | Приемопередающая |
| 8.3. | Номер антенны | А1 | A2 | A2 | A3 |
| 8.4. | Размер антенны |  |  |  |  |
| 8.5. | Номер и наименование луча | основной | основной | основной | основной |
| 8.6. | Положение луча в пространстве | Произвольн. | на ИЗС ГЛОНАСС | на ИЗС СС GPS | Произвольн. |
| 8.7. | Точность навед. град. |  |  |  |  |
| 8.8. | Зона обслуживания | Круговая | верхняя полусфера | верхняя полусфера | Круговая |
| 8.9. | Частота | 159.025 МГц | 1603.0 МГц | 1575.0 МГц | 2400.0 МГц |
| 8.10. | Коэф. усиления, дБ | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8.11. | Ширина ДНА на уровне -3 дБ в гор. пл., (град.) | 360.0 | 85.0 | 85.0 |  |
| 8.12. | Ширина ДНА на уровне -3 дБ в верт. пл., (град.) | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| 8.13. | Сектор углов., (град.) |  |  |  |  |
| 8.14. | Сектор углов уровня боковых лепестков, (град.) |  |  |  |  |
| 8.15. | Уровень боковых лепестков ДНА, (дБ) | -3 | -3 | -3 |  |

| IX. | Характеристики антенно-фидерного тракта |
| --- | --- |
| 9.1. | Тип фидера | Коаксиальная линия |  |  |  |  |
| 9.2. | Критическая частота АФТ |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Волновое сопротивление | 50.0 |  |  |  |  |
| 9.4. | Затухание АФТ на прм. (дБ) | 1.0 |  |  |  |  |
| 9.5. | Затухание АФТ на прд. (дБ) | 1.0 |  |  |  |  |
| 9.6. | Тип и характеристики поляризации | вертикальная |  |  |  |  |